## Slide 1
ТЕХ ГУАП · направление ПТС
Оборудование для трансляций Какая задача → какое соединение → какое оборудование
Не спецификации наизусть — логика тракта
ТЕХ ГУАП · ПТС
1 / 28

## Slide 2
Карта мира
— Вступление
— Карта мира эфира
Трансляция — это путь сигнала от источника к зрителю. Четыре блока, через которые проходит картинка и звук.
— Источник
— Камеры, ПК, внешний сигнал
— Путь
— Кабели, сеть, преобразователи
— Обработка
— Микшер, скейлер, матрица, ПК
— Вывод
— Стрим, запись, экраны зала
Мысль занятия: сначала задача, потом тип соединения, потом железо — а не наоборот.
ТЕХ ГУАП · ПТС
2 / 28

## Slide 3
Камеры
— Источник · 01
Источник сигнала — устройство, которое впервые формирует видео. Камера отдаёт кадр и параметры формата в кабель или сеть.
— Выход: SDI (BNC), HDMI, иногда NDI
Параметры: разрешение, частота кадров, progressive / interlace
В первую очередь проверяем здесь: формат, выход и другие параметры источника.
— Wikimedia Commons · Blackmagic URSA
ТЕХ ГУАП · ПТС
3 / 28

## Slide 4
ПК
— Источник · 02
— ПК и ноутбуки
Компьютер — источник компьютерной графики : презентации, браузер, окна приложений, графика микшера.
— Выход: HDMI / DisplayPort / USB-C → адаптер
Сетевые протоколы: NDI, SRT, RTMP и другие пути «по IP»
EDID — данные о возможностях дисплея; без них ПК может отдать неверный режим
Важно: HDMI на ноутбуке/ПК — всегда только выход, не вход
— презентация браузер сетевые протоколы
— Wikimedia Commons
ТЕХ ГУАП · ПТС
4 / 28

## Slide 5
Внешний сигнал
— Источник · 03
— Другие устройства
Внешний сигнал — уже собранная программа с другого микшера, плеера, медиасервера, телемоста.
PGM с другого пульта — готовая программа в наш тракт
— Плеер / медиасервер — ролики, заставки
ВКС / телемост — удалённый участник как отдельный вход
Запомните: внешний сигнал тоже источник. У него есть формат и интерфейс — согласуйте их так же, как у камеры.
— Wikimedia Commons · Blackmagic ATEM
ТЕХ ГУАП · ПТС
5 / 28

## Slide 6
Тракт сигнала
— Путь
Между источником и обработкой сигнал проходит по кабелю, по сети или через преобразователи — из‑за разных разъёмов, длин линий и форматов.
— Кабель — HDMI, SDI, XLR, Ethernet
— Сеть — NDI, SRT, RTMP (передача по IP)
Устройства на пути — конвертер, сплиттер, матрица
Тракт — упорядоченная последовательность звеньев, по которой сигнал проходит от источника к конечному приёмнику.
— Wikimedia Commons
ТЕХ ГУАП · ПТС
6 / 28

## Slide 7
Кабели
— Путь · кабели
— Кабели и интерфейсы
Кабель — не «просто провод», а стандарт: разъём + электрический/цифровой протокол + ограничения по длине.
— HDMI
— HDMI
Бытовой/компьютерный видео+звук. Короткие линии, чувствителен к качеству кабеля.
— SDI
— SDI (BNC)
Профессиональное видео. Level A / Level B — разные упаковки 3G-SDI. Длиннее HDMI, надёжнее на площадке.
— XLR
— XLR
Балансный звуковой интерфейс для микрофонов и линейных сигналов.
— ETH
— Ethernet
Сеть, управление, стрим и другие средства передачи по IP.
ТЕХ ГУАП · ПТС
7 / 28

## Slide 8
Преобразователи
— Путь
— Преобразователи сигнала
На пути сигнала часто устанавливают устройства этой группы. «Преобразование» здесь — общее обозначение: речь не только о смене типа интерфейса, но и о разветвлении, согласовании разъёмов и соединении линий.
— 01
— Конверторы
— Меняют стандарт сигнала (HDMI↔SDI)
— 02
— Адаптеры
— Меняют только разъём / форм-фактор
— 03
— Сплиттеры
— Раздают один сигнал на N выходов
— 04
— Соединители
— «Бочонки», удлинители, пассивные разветвители
— Wikimedia Commons · Blackmagic Mini Converters
ТЕХ ГУАП · ПТС
8 / 28

## Slide 9
Конверторы
— Конвертер ≠ адаптер
Конвертер переводит один стандарт сигнала в другой: перепаковывает данные, как правило с питанием и специализированным чипом.
Пример: HDMI и SDI — разные стандарты → нужен именно конвертер
Может выполнять up/down/cross conversion (разрешение, частота кадров)
Часто умеет встраивать и извлекать звук (embed / de-embed)
Правило: если разъёмы разные и протоколы разные — это конвертер, а не простой переходник.
— Wikimedia Commons
ТЕХ ГУАП · ПТС
9 / 28

## Slide 10
Адаптеры
— Только разъём
Адаптер изменяет форм-фактор разъёма, не перекодируя сигнал. Типичный пример — HDMI ↔ DVI.
— Не превращает HDMI в SDI
— Не устраняет несовместимость форматов кадра
Активный USB-C‑хаб не следует путать с пассивным переходником
Ошибка новичка: ожидать от адаптера работу конвертера стандартов.
ТЕХ ГУАП · ПТС
10 / 28

## Slide 11
Сплиттеры
— 1 → N
Сплиттер (distribution amplifier) формирует несколько копий одного входного сигнала для параллельных потребителей: микшер, рекордер, превью.
Активный сплиттер — с питанием и стабилизацией сигнала
Пассивный разветвитель повышает риск потери уровня и срыва приёма
ТЕХ ГУАП · ПТС
11 / 28

## Slide 12
Соединители
— Бочонки и удлинение
Соединитель («бочонок») — элемент механического стыкования двух однотипных кабелей (например, BNC–BNC) для удлинения линии или смены пола разъёма.
Позволяет нарастить линию без замены всего кабеля
Каждое дополнительное соединение увеличивает число потенциальных точек отказа
Пассивные разветвители делят энергию сигнала между несколькими выходами и поэтому менее предпочтительны в эфирном тракте, чем активные устройства распределения
ТЕХ ГУАП · ПТС
12 / 28

## Slide 13
Схема HDMI→SDI
— Связка
— Камера HDMI → SDI-сплиттер
Типовая задача: камера отдаёт HDMI, а тракт площадки построен на SDI. Требуется конвертер, затем раздача.
— Источник Камера HDMI
— Конвертер HDMI → SDI
— Сплиттер SDI 1→N
— Потребители микшер / запись / превью
— Почему так
Длинные HDMI-линии на площадке менее стабильны. SDI обеспечивает большую дальность и удобные разъёмы BNC.
— Где ошибаются
Ставят адаптер вместо конвертера; забывают питание конвертера; путают параметры сигнала.
ТЕХ ГУАП · ПТС
13 / 28

## Slide 14
Обработка
— Микшеры, скейлеры, матрицы
На этом этапе из входных сигналов формируют программу: переключают, масштабируют и маршрутизируют.
— 01
— Микшер
— Определяет, что сейчас в программе
— 02
— Скейлер
— Согласует формат кадра с целевым экраном
— 03
— Матрица
— Назначает маршруты «любой вход → любой выход»
— Wikimedia Commons · ATEM panel
ТЕХ ГУАП · ПТС
14 / 28

## Slide 15
Микшеры
— Roland V-60HD
Видеомикшер (switcher) — устройство или программа, которое в реальном времени выбирает PGM и PVW, выполняет переходы, PinP и ключи.
— 4× SDI + 2× HDMI (со скейлом на HDMI)
— Выходы PGM / AUX / Multi-View
— Встроенный аудимикшер, XLR, автомикс
— PGM PVW AUX
— Roland Pro A/V · V-60HD
ТЕХ ГУАП · ПТС
15 / 28

## Slide 16
Скейлеры
— Согласование формата
Скейлер приводит входной кадр к требуемому формату отображения: разрешению, соотношению сторон и ориентации — без искажения пропорций.
— Кейс
— Вход: Full HD 1920×1080
— Экран: 768×1280 (вертикальный)
Решение: масштабирование и подгонка (fit / crop)
Ошибка: принудительное растягивание — нарушение пропорций
— Roland · VC-100UHD
ТЕХ ГУАП · ПТС
16 / 28

## Slide 17
Матрицы
— Матрицы / видеохабы
— Несколько × несколько
Матрица (router / Videohub) — коммутатор M входов на N выходов с независимым назначением маршрутов.
Сплиттер: один вход → одинаковые копии на все выходы
— Матрица: входы и выходы назначаются независимо
Пресеты снижают необходимость перекоммутации в эфире
— Спереди — управление; сзади — разъёмы SDI
ТЕХ ГУАП · ПТС
17 / 28

## Slide 18
Карты захвата
— Карты ввода
— USB и PCIe
Карта захвата (capture) принимает SDI/HDMI и передаёт кадры в компьютер / микшерное ПО.
— USB capture — внешний бокс
— USB
— Внешняя карта / бокс USB
Подключается к порту USB. Удобна для ноутбука. Полоса делится с другими устройствами; стабильность зависит от чипа и драйвера.
— PCIe capture — плата внутрь ПК
— PCIe
— Внутренняя плата PCIe
Устанавливается в слот системной платы (линии x4/x8/x16). Выше запас по полосе, удобнее многоканальные входы.
Как отличить: USB — отдельный корпус к порту компьютера; PCIe — плата с контактной «гребёнкой» внутрь корпуса ПК.
ТЕХ ГУАП · ПТС
18 / 28

## Slide 19
Вывод
— Вывод программы
— Карты и боксы вывода
После обработки программу возвращают в тракт устройствами вывода — это не мониторный выход игровой видеокарты.
— Внешний бокс вывода
— Blackmagic UltraStudio Monitor 3G
Внешнее устройство: принимает программу со станции и отдаёт её в SDI/HDMI эфирного тракта или на контрольный монитор.
— Внутренняя PCIe-плата (SDI + HDMI)
— PCIe SDI + HDMI
Плата в слот ПК с разъёмами SDI и HDMI. Типовая роль — захват и/или playback в профессиональный тракт.
Связка: захват → обработка на станции → вывод. HDMI ноутбука/ПК — всегда только выход и не заменяет вход захвата.
ТЕХ ГУАП · ПТС
19 / 28

## Slide 20
Видеокарты
— Рабочая станция
— Видеокарты (GPU)
Видеокарта на эфирной станции — не «для игр», а ускоритель композиции, кодирования стрима и вывода на мониторы оператора. Её не следует путать с картой захвата или платой профессионального вывода в тракт.
Композиция: слои, переходы, ключи, NDI, превью в микшерном ПО
Кодирование: аппаратный энкодер (например NVENC) снижает нагрузку на CPU при стриме
Мониторинг: несколько выходов на экраны инженера и режиссёра
Запас: чем больше входов и эффектов, тем выше требования к GPU и памяти
Зачем нужна: без достаточного GPU станция «плывёт» по кадрам при сложной программе. При этом мониторный HDMI с видеокарты не заменяет SDI/HDMI‑вывод через карту playback в эфирный тракт.
— Wikimedia Commons · Palit GeForce RTX 5090
ТЕХ ГУАП · ПТС
20 / 28

## Slide 21
Стрим / запись
— Вывод
— Стриммеры и рекордеры
Железный стриммер/рекордер кодирует и/или записывает программу отдельно от рабочей станции — снижая риск потери архива при сбое ОС.
— Рекордер — файл на SSD (Program / ISO)
— Стриммер — RTMP/SRT на платформу
Запись только на тот же ПК уязвима к зависанию станции
— Wikimedia Commons · HyperDeck Studio
ТЕХ ГУАП · ПТС
21 / 28

## Slide 22
Звук
— Карты и синхрон
Звуковая карта / аудиоинтерфейс обеспечивает качественный ввод-вывод и контроль уровней, когда звук идёт отдельным трактом.
«Звук отстаёт» — разные пути: видео по сети, звук по XLR/USB
— Коррекция — delay / lip-sync в микшере или ПО
Согласование семплрейта (обычно 48 kHz) с видеорядом
— Wikimedia Commons · Focusrite
ТЕХ ГУАП · ПТС
22 / 28

## Slide 23
Практика
— Мини-практика · 10 мин
— Четыре задачи
На каждом слайде — практическая задача. Назовите оборудование из занятия, которым её решить, и кратко опишите цепочку.
ТЕХ ГУАП · ПТС
23 / 28

## Slide 24
Задача 1
— Практика
Камера отдаёт только HDMI. Нужно подать сигнал на микшер с входами SDI и одновременно на рекордер с входом HDMI.
— Вопрос
— Каким оборудованием из занятия это решить?
— Решение
Оборудование: HDMI-сплиттер + конвертер HDMI→SDI
Камера → HDMI-сплиттер: одна копия на рекордер (HDMI), вторая → конвертер HDMI→SDI → микшер (SDI). Адаптер здесь не поможет: стандарты разные.
ТЕХ ГУАП · ПТС
24 / 28

## Slide 25
Задача 2
— Практика
Ноутбук со слайдами нужно вывести в железный микшер, у которого свободны только SDI-входы.
— Вопрос
— Каким оборудованием из занятия это решить?
— Решение
Оборудование: Конвертер HDMI→SDI (кабель HDMI с ноутбука)
Ноутбук (выход HDMI) → конвертер HDMI→SDI → микшер. HDMI ноутбука — всегда выход; вход в ПК для этой задачи не нужен.
ТЕХ ГУАП · ПТС
25 / 28

## Slide 26
Задача 3
— Практика
Камера с выходом SDI должна попасть в vMix на рабочей станции для стрима.
— Вопрос
— Каким оборудованием из занятия это решить?
— Решение
— Оборудование: Карта захвата SDI (USB или PCIe)
Камера SDI → карта захвата → рабочая станция (vMix) → стрим. Без capture HDMI ПК сигнал не примет; видеокарта эту роль не выполняет.
ТЕХ ГУАП · ПТС
26 / 28

## Slide 27
Задача 4
— Практика
Один SDI-сигнал с камеры нужно одновременно отдать на микшер и на рекордер (оба принимают SDI).
— Вопрос
— Каким оборудованием из занятия это решить?
— Решение
Оборудование: Активный SDI-сплиттер (или матрица)
Камера SDI → активный сплиттер → микшер и рекордер. Пассивный «тройник» нежелателен; матрица уместна, если маршрутов несколько и они меняются.
ТЕХ ГУАП · ПТС
27 / 28

## Slide 28
Итог
Сначала задача, потом тип соединения, потом железо — а не наоборот.
Источник → путь → обработка → вывод. Оборудование выбираем под задачу.
— Конвертер ≠ адаптер; сплиттер ≠ матрица
HDMI персонального компьютера — всегда только выход
Диагностика: исследование неисправности ведут от источника к конечному приёмнику; устранение начинают на участке сразу после последнего звена, где сигнал ещё присутствовал в штатном виде.
ТЕХ ГУАП · ПТС
28 / 28